Машина вторичной очистки

семян самопередвижная

# МС-4,5

Каталог деталей и сборочных единиц

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных едини и деталей машины вторичной очистки семян самопередвижной МС-4,5 и спецификацию к этим сборочным единицам и деталям.

Приведенная номенклатура деталей в каталоге охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при  эксплуатации  и ремонте машины вторичной очистки семян.

В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварочные, клепаные 
и т.п.) без перечисления входящих в них деталей.

Нумерация конструктивных сборочных единиц, а также всех оригинальных деталей семеочиститель ной машины состоит из двух частей.

Первая часть образована из букв краткого названия базовой модели машины, вторая часть - цифровая, состоит из обозначения сборочной единицы и детали.

Для машины вторичной очистки семян МС-4,5 система обозначения сборочных единиц  по их расположению в порядке сборки. Данная система приведена на рис.2.

В обозначениях сборочных единиц использована ступенчатая входимость деталей  в подузлы, а подузлов в сборочные единицы.

Для нумерации сборочных единиц принята следующая условность: первые две цифры - номер сборочной единицы,  затем следуют  три  нуля. Для нумерации подузлов: первые две цифры - номер сборочной единицы, 3 и 4-я цифры - номер подузла, затем следует ноль.

Для нумерации  деталей принята следующая условность: первые две цифры после буквенного индекса - обозначение сборочной единицы, 3-я цифра является обозначением определенного материала, из которого изготовлена данная деталь, 4 и 5-я цифры обозначают порядковый номер детали.

Например, МСУ 01.50-1.

МСУ - обозначение модели машины;

01 - обозначение сборочной единицы;

5 - условное обозначение материала;

01 - порядковый номер детали.

После цифровой  части  обозначения  детали  или сборочной единицы иногда ставятся буквы: А,В и т.д. Наличие этих букв указывает, что данная деталь или сборочная единица подверглась изменению. Так, например: бут-.л Л обозначает первое изменение, буква Б - второе и т.д.

Применяемые в машине МС-4,5 сборочные единицы базовых моделей других семяочистительных машин имеют обозначения примерно аналогичные обозначения, принятым в данной машине.

В спецификации к рисункам указаны номера сборочных единиц и деталей, наименования  и количество их на сборочную единицу или на изделие в целом.

Приводные цепи имеют соединительные и переходные звенья.

Каталог является справочным техническим пособием при расчете  и составлении заявок на запасные части.

Для заказа необходимой детали или сборочной единицы достаточно найти на рисунке номер этой детали или сборочной единицы, а по спецификации к рисунку выписать наименование и количество их на сборочную единицу.

В процессе совершенствования конструкции машины вторичной очистки семян самопередвижной МС-4,5 покупателям будут рассылаться листы каталога с рисунками сборочных единиц, в которых произошли изменения. Эти листы следует вставлять на место старых.

Основные технические данные и характеристики

| Марка | МС-4,5 |
| --- | --- |
| Тип | самопередвижной |
| Суммарная мощность, кВт | 6,3 / 7,4 |
| Производительность за час основного времени на очистке пшеницы при влажности 16%, в т. ч. | 4,8 |
| Масса машины с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений, кг | 2100* |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм |  |
| длина | 4800 / 7800 |
| ширина | 4100 |
| высота | 3000 |

* без отгрузочного устройства

# Указатель иллюстраций

| Номер иллюстрации | Обозначение сборочной единицы | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МСУ 00.000 | Общий вид |  |
| 2 | МСУ 00.000 | Общий вид (со сборочными единицами первого порядка) |  |
| 3 | МСУ 01.000 | Рама с ходом |  |
| 4 | МСУ 02.000 Лист 1 | Транспортер загрузочный |  |
| 5 | МСУ 02.000 Лист 2 | Транспортер загрузочный |  |
| 6 | МСУ 02.100 | Питатель |  |
| 7 | МСУ 03.000 | Аспирация |  |
| 8 | МСУ 03.010 Лист 1 | Аспирация I |  |
| 9 | МСУ 03.010 Лист 2 | Аспирация I |  |
| 10 | МСУ 03.020 | Аспирация II |  |
| 11 | МСУ 03.030 | Устройство загрузочное |  |
| 12 | МСУ 04.000 | Решетная часть |  |
| 13 | МСУ 04.010 | Корпус стана |  |
| 14 | МСУ 04.020 | Боковина |  |
| 15 | МСУ 04.110 | Механизм привода щеток |  |
| 16 | МСУ 05.000 | Вал главный |  |
| 17 | МСУ 06.000 Лист 1 | Триерная часть |  |
| 18 | МСУ 06.000 Лист 2 | Триерная часть |  |
| 19 | МСУ 06.010 | Триер кукольный |  |
| 20 | МСУ 06.020 | Триер овсюжный |  |
| 21 | МСУ 07.000 | Вибролоток |  |
| 22 | МСУ 08.000 | Элеватор |  |
| 23 | МСУ 09.000 | Механизм самопередвижения |  |
| 24 | МСУ 09.010 | Редуктор |  |
| 25 | МСУ 10.000 | Электрооборудование |  |
| 26 | МСУ 10.010 | Щит управления |  |
| 27 | МСУ 14.000 Лист 1 | Транспортер отгрузочный |  |
| 28 | МСУ 14.000 Лист 2 | Транспортер отгрузочный |  |
| 29 |  | Схема расположения ремней, шкивов и звездочек |  |
| 30 |  | Схема расположения подшипников |  |

Рис. 2   МСУ 00.000   Общий вид

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0058 | 10 | МСУ 01.000 | 1 | Рама с ходом |
| 47 8543 0173 | 1 | МСУ 02.000 | 1 | Транспортер загрузочный |
| 47 8543 0332 | 11 | МСУ 03.000 | 1 | Аспирация |
| 47 8543 0662 | 5 | МСУ 04.000 | 1 | Решетная часть |
| 47 8543 0750 | 2 | МСУ 05.000 | 1 | Вал главный |
| 47 8543 0768 | 13 | МСУ 06.000 | 1 | Триерная часть |
| 47 8543 0961 | 8 | МСУ 08.000 | 1 | Элеватор |
| 47 8543 1122 | 4 | МСУ 09.000 | 1 | Механизм самопередвижения |
| 47 8543 1238 | 9 | МСУ 10.000 | 1 | Электрооборудование |
| 47 8543 1371 | 14 | МСУ 14.000 | 1 | Транспортер отгрузочный |
| 47 8543 0036 | 6 | МСУ 00.403 | 1 | Поддон |
| 47 8543 0051 | 3 | МСУ 00.612 | 1 | Тяга |
| 47 8543 0054 | 7 | МСУ 00.612-01 | 1 | Тяга |

Рис. 3   МСУ 01.000   Рама с ходом

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0063 | 14 | МСУ 01.010 | 1 | Рама |
| 47 8543 0066 | 10 | МСУ 01.020 | 1 | Ось |
| 47 8543 0069 | 26 | МСУ 01.030 или | 1 | Вилка |
| 47 7523 5023 |  | ОВИ 01.030 |  |  |
| 47 7522 4896 | 9 | СММ 01.120 | 3 | Колесо обрезиненное |
| 47 8543 0081 | 15 | МСУ 01.110 | 1 | Прицеп |
| 47 8543 0084 | 18 | МСУ 01.120 | 1 | Сцепка |
| 47 7522 4043 | 20 | СММ 01.060 | 1 | Дышло |
| 47 7522 4045 | 5 | СММ 01.080 | 3 | Обод колеса |
| 47 7522 5782 | 13 | ОСУ 1031 | 1 | Колпачок |
| 47 7522 5783 | 11 | ОСУ 1032 | 2 | Кольцо |
| 47 7522 2273 | 7 | ОВБ 1202 | 3 | Ступица |
| 47 7522 2276 | 24 | ОВБ 1213 | 2 | Втулка |
| 47 7522 8230 | 12 | СММ 01.103 | 2 | Венец колеса |
| 47 8543 0125 | 29 | МСУ 01.431 | 3 | Рычаг |
| 47 8543 0127 | 31 | МСУ 01.433 | 3 | Заслонка |
| 47 7522 4050 | 2 | СММ 01.401 | 3 | Шайба |
| 47 7523 5948 | 1 | ОВИ 01.428 | 12 | Шайба |
| 47 8543 0148 | 37 | МСУ 01.511 | 1 | Скоба |
| 47 8543 0158 | 33 | МСУ 01.606 | 3 | Ось |
| 47 8543 0161 | 32 | МСУ 01.609 | 3 | Пружина |
| 47 7522 2645 | 25 | ОВБ 6296 | 1 | Ось колеса |
| 47 7522 3210 | 35 | ОСУ 6050 | 2 | Чека |
| 47 7522 2567 | 23 | ОВБ 6002 | 2 | Чека |
| 47 7522 2620 | 21 | ОВБ 6256 | 1 | Ось |
| 47 7522 8647 | 3 | НЕН 43.018А | 6 | Втулка |
|  | 6 | 572000 | 3 | Шина массивная безбандажная 510 х 110 |
|  | 34 | М12 х 40 |  | Болт |
|  | 8 | М16 х 60 |  | Болт |
|  | 39 | М16 х 120 |  | Болт |
|  | 40 | М12 | 8 | Гайка |
|  | 4 | М16 | 24 | Гайка |
|  | 30 | 8.02 | 3 | Шайба |
|  | 38 | 12.02 | 8 | Шайба |
|  | 16 | 16.02 | 2 | Шайба |
|  | 22 | 20.02 | 2 | Шайба |
|  | 19 | 2,5 х 16 | 5 | Шплинт |
|  | 36 | 3,2 х 20 | 2 | Шплинт |
|  | 17 | 4 х 28 | 4 | Шплинт |
|  | 28 | 4 х 50 | 3 | Шплинт |
|  | 27 | 8 х 50 | 1 | Шплинт |

Рис. 4   МСУ 02.000   Транспортер загрузочный

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0180 | 68 | МСУ 02.010 | 1 | Корпус |
| 47 8543 0152 | 43 | МСУ 02.050 | 1 | Кронштейн |
| 47 8543 0195 | 54 | МСУ 02.060 | 1 | Тяга |
| 47 8543 0198 | 1 | МСУ 02.100 | 1 | Питатель |
| 47 8543 0201 | 10 | МСУ 02.100 - 10 | 1 | Питатель |
| 47 8543 0225 | 57 | МСУ 02.150 | 1 | Штанга |
| 47 8543 0231 | 70 | МСУ 02.210 | 1 | Клапан |
| 47 8543 0234 | 19 | МСУ 02.220 | 1 | Клапан |
| 47 8543 0237 | 11 | МСУ 02.240 | 1 | Звездочка |
| 47 7522 4150 | 59 | СММ 02.280 | 1 | Рукоятка |
| 47 7522 2195 | 29 | ОВБ 81 | 2 | Гайка |
| 47 9183 5797 | 32 | 08.168.010 | 1 | Вилка соединительного звена |
|  | 33 | 08.128.001-01 | 1 | Пластина замковая |
| 47 9183 5662 | 34 | Н 120.00.021 - 01 | 1 | Пластина соединительная |
| 47 8543 0186 | 35 | МСУ 02.030 | 1 | Цепь |
| 47 8543 0183 | 36 | МСУ 02.020 | 1 | Транспортер цепной I-I - 120 х 71 - 228 - 3000 |
| 47 9283 7046 | 45 | СММ 08.130 | 1 | Ролик натяжной |
| 47 8543 0207 | 2 | МСУ 02.102 | 1 | Головка |
| 47 8543 0210 | 9 | МСУ 02.102 - 01 | 1 | Головка |
| 47 7522 5784 | 4 | СММ 02.104 | 2 | Подшипник |
|  | 63 | ОВИ 05.109 или ОВИ 05.111 | 1 | Барабан с храповиком |
| 47 7523 2192 | 65 | ОСД 1185А | 1 | Собачка |
| 47 8543 0256 | 40 | МСУ 02.425 | 1 | Заслонка |
| 47 8543 0262 | 66 | МСУ 02.431 | 2 | Накладка |
| 47 8543 0521 | 20 | МСУ 02.432 | 2 | Шайба |
| 47 8543 0265 | 26 | МСУ 02.435 | 1 | Плита |
| 47 8543 0268 | 67 | МСУ 02.436 | 1 | Крышка |
| 47 7522 4156 | 61 | СММ 02.405 | 1 | Планка |
| 47 7522 4156 | 50 | СММ 02.426 | 1 | Накладка |
| 47 8543 0326 | 72 | МСУ 02.632 | 1 | Пружина |
| 47 7522 5707 | 52 | СММ 02.455 | 1 | Обойма |
| 47 8543 0291 | 5 | МСУ 02.602 | 1 | Вал |
| 47 8543 0294 | 14 | МСУ 02.603 | 1 | Ось |
| 47 8543 0295 | 69 | МСУ 02.605 | 2 | Болт |
| 47 8543 0301 | 15 | МСУ 02.606 | 2 | Тяга |
| 47 8543 0304 | 62 | МСУ 02.607 | 1 | Штанга |
| 47 8543 0307 | 39 | МСУ 02.608 | 1 | Ось |
| 47 8543 0310 | 37 | МСУ 02.609 | 1 | Тяга |
| 47 8543 0312 | 51 | МСУ 02.612 | 1 | Канат |
| 47 8543 0323 | 18 | МСУ 02.631 | 1 | Ось |
| 47 7526 6158 | 49 | ОВФ 02.602Б | 1 | Гайка |
| 47 7522 2579 | 53 | ОВБ 6074 | 1 | Ось |
| 47 7522 2604 | 6 | ОВБ 6226 | 2 | Шпонка |
| 47 8543 0176 | 16 | МСУ 02.001 | 2 | Втулка |
| 47 8543 0178 | 31 | МСУ 02.002 | 1 | Толкатель |
| 47 8543 1805 | 55 | МС 562А | 1 | Ручка |
| 47 7522 4118 | 60 | СММ 02.001 | 1 | Накладка |
| 47 7523 5904 | 56 | ОВИ 05.009 | 1 | Ролик |
| 47 7523 5958 | 27 | ОВИ 06.004 | 1 | Ручка |
| 47 9183 2536 | 7 | Н 023.206 - 01 | 1 | Звездочка |
| 47 7523 8660 | 3 | НЕН 43.030А | 2 | Втулка |
|  | 23 | М6х16 | 4 | Болт |
|  | 71 | М6х20 | 6 | Болт |
|  | 24 | М8х25 | 11 | Болт |
|  | 25 | М12х20 | 1 | Болт |
|  | 58 | ВМ6х16 | 2 | Винт |
|  | 28 | М6 | 10 | Гайка |
|  | 12 | М8 | 19 | Гайка |
|  | 46 | М12 | 4 | Гайка |
|  | 22 | М16 | 2 | Гайка |
|  | 30 | 6.02 | 10 | Шайба |
|  | 13 | 8.02 | 4 | Шайба |
|  | 64 | 10.02 | 1 | Шайба |
|  | 48 | 12.02 | 2 | Шайба |
|  | 21 | 16.02 | 2 | Шайба |
|  | 41 | 20.02 | 1 | Шайба |
|  | 47 | 12.65 | 1 | Шайба |
|  | 38 | 1,7х16 | 3 | Шплинт |
|  | 17 | 2,5х16 | 2 | Шплинт |
|  | 44 | 3,2х20 | 1 | Шплинт |
|  | 42 | 4х28 | 5 | Шплинт |
|  | 8 | 5х36 | 2 | Шплинт |

Рис. 5   МСУ 02.000   Транспортер загрузочный

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0180 | 12 | МСУ 02.010 | 1 | Корпус |
| 47 8543 0204 | 22 | МСУ 02.101 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0253 | 11 | МСУ 02.424 | 1 | Диск |
| 47 8543 0259 | 23 | МСУ 02.426 | 1 | Крышка |
| 47 9188 4469 | 9 | Н 027.203 | 4 | Полукорпус подшипника |
| 47 8543 0288 | 21 | МСУ 02.601 | 1 | Вал |
| 47 7522 2604 | 20 | ОВБ 6226 | 2 | Шпонка |
| 47 8543 1746 | 26 | МСУ 02.003 | 4 | Вкладыш |
| 47 9183 8701 | 7 | Н038.01.001 | 1 | Кольцо упорное |
| 47 9183 8704 | 5 | Н038.01.004 или ЖМС 60.302 | 2 | Шайба зубчатофрикционная |
| 47 9183 8705 | 4 | Н038.01.005 | 1 | Фланец |
| 47 9183 8706 | 2 | Н038.01.006 | 1 | Шайба |
| 47 9183 8707 | 3 | Н038.01.007 | 1 | Пружина |
| 47 9183 2537 | 19 | Н023.206 - 02 | 1 | Звездочка |
|  | 10 | 180205 | 2 | Подшипник |
|  | 16 | 2С25 | 1 | Кольцо |
|  | 14 | М6х20 | 6 | Болт |
|  | 13 | М8х25 | 10 | Болт |
|  | 18 | ВМ10х16 | 2 | Винт |
|  | 25 | М6 | 8 | Гайка |
|  | 6 | М8 | 19 | Гайка |
|  | 17 | М10 | 6 | Гайка |
|  | 1 | М16 | 2 | Гайка |
|  | 24 | 6.65Г | 8 | Шайба |
|  | 8 | 6.65Г | 10 | Шайба |
|  | 15 | 6.02 | 5 | Шайба |

Рис. 6   МСУ 02.100   Питатель

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0213 | 11 | МСУ 02.110 | 1 | Кожух |
| 47 8543 0219 | 1 | МСУ 02.120 | 1 | Шнек |
| 47 7522 5784 | 6 | СММ 02.104 | 1 | Подшипник |
| 47 7541 8105 | 4 | ОС 1077 | 1 | Кольцо упорное |
| 47 7522 4157 | 9 | СММ 02.406 | 1 | Планка |
| 47 7522 3160 | 2 | ОВБ 6335 - 01 | 1 | Винт |
| 47 7522 4119 | 10 | СММ 02.002 | 1 | Накладка |
| 47 7522 8660 | 5 | НЕН 43.030А | 1 | Втулка |
|  | 12 | ВМ6х20 | 11 | Винт |
|  | 14 | М6 | 11 | Гайка |
|  | 3 | М10 | 1 | Гайка |
|  | 13 | 6.65Г | 11 | Шайба |
|  | 8 | ШЕЗ-25 | 1 | Шайба |
|  | 7 | 5х36 | 1 | Шплинт |

Рис. 6   МСУ 02.100-01 (зеркальное отражение)   Питатель

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0216 | 11 | МСУ 02.110 - 01 | 1 | Кожух |
| 47 8543 0222 | 1 | МСУ 02.120 - 01 | 1 | Шнек |
| 47 7522 5784 | 6 | СММ 02.104 | 1 | Подшипник |
| 47 7541 8105 | 4 | ОС 1077 | 1 | Кольцо упорное |
| 47 7522 4157 | 9 | СММ 02.406 | 1 | Планка |
| 47 7522 3160 | 2 | ОВБ 6335 – 01 | 1 | Винт |
| 47 7522 4119 | 10 | СММ 02.002 | 1 | Накладка |
| 47 7522 8660 | 5 | НЕН 43.030А | 1 | Втулка |
|  | 12 | ВМ6х20 | 11 | Винт |
|  | 14 | М6 | 11 | Гайка |
|  | 3 | М10 | 1 | Гайка |
|  | 13 | 6.65Г | 11 | Шайба |
|  | 8 | ШЕЗ-25 | 1 | Шайба |
|  | 7 | 5х36 | 1 | Шплинт |

Рис. 7   МСУ 03.000   Аспирация

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0351 | 2 | МСУ 03.010 | 1 | Аспирация I |
| 47 8543 0373 | 6 | МСУ 03.020 | 1 | Аспирация II |
| 47 8543 1770 | 1 | МСУ 03.320 | 1 | Ограждение |
| 47 8543 0512 | 11 | МСУ 03.427 | 1 | Скат |
| 47 8543 0652 | 9 | МСУ 03.625 | 1 | Ручка |
| 47 8543 0354 | 5 | МСУ 03.011 | 2 | Пластина |
| 47 8543 0356 | 4 | МСУ 03.012 | 1 | Пластина |
|  | 10 | М6х16 | 9 | Болт |
|  | 3 | М8х16 | 5 | Болт |
|  | 15 | М8х20 | 14 | Болт |
|  | 14 | М6 | 9 | Гайка |
|  | 8 | М8 | 21 | Гайка |
|  | 12 | 6.02 | 9 | Шайба |
|  | 7 | 8.02 | 23 | Шайба |
|  | 13 | 6.65Г | 9 | Шайба |

Рис. 8   МСУ 03.010   Аспирация  I

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0437 | 32 | МСУ 03.110 | 1 | Корпус |
| 47 8543 0443 | 54 | МСУ 03.130 | 1 | Воздуховод |
| 47 8543 0449 | 48 | МСУ 03.150 | 2 | Ось |
| 47 8543 0452 | 18 | МСУ 03.170 | 1 | Опора |
| 47 8543 0470 | 31 | МСУ 03.230 | 1 | Кронштейн |
| 47 8543 0473 | 16 | МСУ 03.240 | 1 | Стенка |
| 47 8543 0482 | 46 | МСУ 03.290 | 1 | Дно |
| 47 8543 0485 | 44 | МСУ 03.300 | 1 | Крышка |
|  | 28 | МСУ 03.350 | 1 | Плита |
| 47 7522 6890 | 23 | СММ 03.780 | 1 | Заслонка |
| 47 7522 4871 | 22 | СММ 28.000 | 1 | Звездочка |
|  | 39 | МЗП 50.030 - 01 | 7 | Винт |
| 47 7522 2195 | 2 | ОВБ 81 | 1 | Гайка |
| 47 8543 0425 | 21 | МСУ 03.103 | 1 | Шкив |
| 47 7522 4255 | 51 | СММ 03.108 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0518 | 5 | МСУ 03.429 | 1 | Клапан |
| 47 8543 0528 | 9 | МСУ 03.435 | 1 | Крышка |
| 47 8543 0532 | 13 | МСУ 03.437 | 2 | Заслонка |
| 47 7522 4338 | 40 | СММ 03.453 | 4 | Планка |
| 47 7522 4356 | 7 | СММ 03.481 | 2 | Планка |
| 47 7521 0514 | 38 | ОСУ 4018 | 11 | Клапан |
| 47 8543 0898 | 12 | МСУ 06.508 | 4 | Скоба |
| 47 8543 0627 | 1 | МСУ 03.602 | 1 | Ось |
| 47 8543 0630 | 52 | МСУ 03.603 | 1 | Торсион |
| 47 8543 0644 | 27 | МСУ 03.618 | 1 | Пружина |
| 47 8543 0649 | 35 | МСУ 03.623 | 1 | Ось |
| 47 7524 4283 | 15 | МПО 50.01.608 | 2 | Упор |
| 47 8543 0343 | 20 | МСУ 03.004 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0347 | 6 | МСУ 03.007 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0369 | 33 | МСУ 03.018 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0371 | 49 | МСУ 03.019 | 1 | Фартук |
| 47 8543 0376 | 8 | МСУ 03.021 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0380 | 53 | МСУ 03.023 | 1 | Ручка |
| 47 8543 0381 | 47 | МСУ 03.023 - 01 | 2 | Ручка |
| 47 8543 0388 | 37 | МСУ 03.027 | 2 | Фартук |
| 47 8543 0390 | 45 | МСУ 03.028 | 1 | Фартук |
| 47 7522 8240 | 43 | СММ 03.024 - 01 | 2 | Крышка |
| 47 8543 0397 | 42 | МСУ 03.038 | 3 | Плечо |
| 47 8543 0398 | 41 | МСУ 03.039 | 6 | Заклепка |
| 47 9283 7064 | 26 | СММ 20.101 | 1 | Шкив |
|  | 17 | М6х16 | 32 | Болт |
|  | 34 | М8х16 | 23 | Болт |
|  | 19 | М8х20 | 16 | Болт |
|  | 10 | М6 | 36 | Гайка |
|  | 4 | М8 | 36 | Гайка |
|  | 24 | М12 | 1 | Гайка |
|  | 11 | 6.65Г | 13 | Шайба |
|  | 14 | 8.65Г | 47 | Шайба |
|  | 3 | 8.02 | 14 | Шайба |
|  | 25 | 12.02 | 1 | Шайба |
|  | 30 | 20.02 | 2 | Шайба |
|  | 36 | 2,5х16 | 2 | Шплинт |
|  | 29 | 4х36 | 3 | Шплинт |
|  | 50 | 2-8х7х50 | 1 | Шпонка |

Рис. 9   МСУ 03.010   Аспирация  I

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0419 | 21 | МСУ 03.100 | 1 | Звездочка |
| 47 8543 0410 | 15 | МСУ 03.070 | 1 | Шнек |
| 47 8543 0473 | 26 | МСУ 03.080 | 1 | Ротор |
| 47 8543 0461 | 2 | МСУ 03.200 | 1 | Заслонка |
| 47 8543 0464 | 5 | МСУ 03.210 | 1 | Труба |
| 47 8543 0422 | 28 | МСУ 03.102 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0434 | 12 | МСУ 03.106 | 1 | Корпус подшипника |
| 47 8543 0524 | 22 | МСУ 03.433 | 1 | Колебатель |
| 47 8543 0596 | 38 | МСУ 03.494 | 1 | Крышка |
| 47 9188 4469 | 18 | Н027.203 | 2 | Полукорпус подшипника |
| 47 8543 0606 | 10 | МСУ 03.502 | 1 | Ворошитель |
| 47 7522 0609 | 1 | МСУ 03.503 или МСУ 03.303 | 1 | Рычаг |
| 47 8543 1663 | 23 | МСУ 06.606 | 1 | Пружина |
| 47 8543 0637 | 7 | МСУ 03.607 | 2 | Ось |
| 47 7522 3160 | 27 | ОВБ 6335 - 01 | 4 | Винт |
| 47 8543 0660 | 20 | МСУ 03.804 | 1 | Кольцо |
| 47 8543 0361 | 39 | МСУ 03.014 | 1 | Прокладка |
| 47 9188 4057 | 29 | Н026.085 | 2 | Корпус подшипника |
| 47 9188 4107 | 33 | Н026.163 | 1 | Корпус подшипника |
| 47 9188 4142 | 35 | Н026.226 | 1 | Крышка подшипника |
| 47 9188 4153 | 36 | Н026.504 | 1 | Кольцо распорное |
| 47 7523 8659 | 11 | НЕН 43.029А | 2 | Втулка |
|  | 3 | М8х16 | 23 | Болт |
|  | 6 | М8х20 | 16 | Болт |
|  | 4 | М8х25 | 5 | Болт |
|  | 32 | М8х50 | 4 | Болт |
|  | 37 | М10х20 | 6 | Болт |
|  | 17 | М8х20 ГОСТ 7802-81 | 3 | Болт |
|  | 13 | М8 | 36 | Гайка |
|  | 41 | М10 | 10 | Гайка |
|  | 14 | 8.85Г | 47 | Шайба |
|  | 80 | 10.65Г | 6 | Шайба |
|  | 8 | 12.02 | 4 | Шайба |
|  | 30 | 11206 | 2 | Подшипник |
|  | 19 | 1580206 | 1 | Подшипник |
|  | 34 | 1.2.УХЛI | 2 | Масленка |
|  | 31 | 1.2 - 30х52 - 1 | 6 | Манжета |
|  | 16 | 2 - 8х7х71 | 1 | Шпонка |
|  | 25 | 2 - 8х7х56 | 1 | Шпонка |
|  | 9 | 3,2х20 | 4 | Шплинт |

Рис. 10   МСУ 03.020   Аспирация  II

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0416 | 18 | МСУ 03.090 | 1 | Пылесборник |
| 47 8543 0440 | 16 | МСУ 03.120 | 1 | Корпус |
|  | 28 | МПО 50.030 - 01 | 4 | Винт |
| 47 8543 0431 | 13 | МСУ 03.104 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0529 | 22 | МСУ 03.436 | 1 | Накладка |
| 47 8543 0535 | 4 | МСУ 03.438 | 2 | Накладка |
| 47 8543 0565 | 9 | МСУ 03.469 | 4 | Полукорпус подшипника |
| 47 8543 1758 | 27 | МСУ 03.512 | 4 | Планка |
| 47 7522 4349 | 2 | СММ 03.472 | 2 | Планка |
| 47 8543 0633 | 8 | МСУ 03.604 | 1 | Вал |
| 47 7522 3160 | 15 | ОВБ 6335 - 01 | 1 | Винт |
| 47 8543 0359 | 3 | МСУ 03.013 | 1 | Клапан |
| 47 8543 0363 | 6 | МСУ 03.015 | 9 | Валик |
| 47 8543 0378 | 10 | МСУ 03.022 | 2 | Подшипник |
| 47 8543 0382 | 5 | МСУ 03.024 | 2 | Уплотнение |
| 47 8543 0384 | 1 | МСУ 03.025 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0386 | 25 | МСУ 03.026 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0397 | 20 | МСУ 03.038 | 3 | Плечо |
| 47 8543 0398 | 21 | МСУ 03.039 | 6 | Заклепка |
|  | 17 | БТ 5.00.007 - 01 | 2 | Крышка |
| 47 7522 8240 | 19 | СММ 03.024 - 01 | 1 | Крышка |
|  | 26 | М6х16 | 17 | Болт |
|  | 30 | М8х20 | 8 | Болт |
|  | 24 | М6 | 17 | Гайка |
|  | 12 | М8 | 8 | Гайка |
|  | 14 | М10 | 1 | Гайка |
|  | 11 | 8.65Г | 8 | Шайба |
|  | 7 | 20.02 | 3 | Шайба |
|  | 23 | 6.02 | 3 | Шайба |
|  | 29 | 2С20 | 1 | Кольцо |

Рис. 11   МСУ 03.030   Устройство загрузочное

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0399 | 27 | МСУ 03.040 | 1 | Корпус |
| 47 8543 0404 | 19 | МСУ 03.050 | 1 | Шнек |
| 47 8543 0446 | 24 | МСУ 03.140 | 1 | Труба |
| 47 8543 0476 | 1 | МСУ 03.260 | 1 | Ось |
| 47 8543 0568 | 7 | МСУ 03.471 | 1 | Стенка |
| 47 8543 0571 | 23 | МСУ 03.472 | 1 | Клапан |
| 47 8543 0574 | 25 | МСУ 03.473 | 1 | Крышка |
| 47 8543 0603 | 5 | МСУ 03.499 | 1 | Накладка |
| 47 8543 0613 | 3 | МСУ 03.507 | 3 | Накладка |
| 47 8543 0616 | 2 | МСУ 03.508 | 1 | Накладка |
| 47 7522 4033 | 12 | СММ 00.601 | 1 | Звездочка |
| 47 7522 3160 | 14 | ОВБ 6335 - 01 | 1 | Винт |
| 47 8543 0339 | 29 | МСУ 03.002 | 2 | Подшипник |
| 47 8543 0341 | 6 | МСУ 03.003 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0345 | 21 | МСУ 03.006 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0365 | 11 | МСУ 03.016 | 1 | Кулачек |
| 47 9188 4469 | 15 | Н027.203 | 4 | Полукорпус |
|  | 22 | М6х16 | 25 | Болт |
|  | 8 | М6х20 | 6 | Болт |
|  | 17 | М8х20 | 6 | Болт |
|  | 3 | М6 | 32 | Гайка |
|  | 10 | М8 | 6 | Гайка |
|  | 13 | М10 | 1 | Гайка |
|  | 28 | 6.65Г | 12 | Шайба |
|  | 9 | 8.65Г | 6 | Шайба |
|  | 4 | 6.02 | 16 | Шайба |
|  | 26 | 2С30 | 1 | Кольцо |
|  | 16 | 1580 206 ТУ 37.006.084 - 77 | 2 | Подшипник |
|  | 18 | 2 – 8х7х200 | 1 | Шпонка |

Рис. 12   МСУ 04.000   Решетная часть

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0667 | 1 | МСУ 04.010 | 1 | Корпус стана |
| 47 8543 0697 | 8 | МСУ 04.110 | 1 | Механизм привода щеток |
| 47 7523 5830 | 7 | ОВИ 09.160 | 1 | Кассета |
| 47 7523 5559 | 5 | ОВИ 02.502 | 8 | Накладка |
| 47 8543 0747 | 4 | МСУ 04.901 | 4 | Подвеска |
|  | 6 | М8х30 | 16 | Болт |
|  | 2 | М8 | 16 | Гайка |
|  | 3 | 8.65Г | 16 | Шайба |

Рис. 13   МСУ 04.010   Корпус стана

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0685 | 21 | МСУ 04.050 | 1 | Течка |
| 47 8543 1729 | 2 | МСУ 04.060 | 1 | Балка |
| 47 8543 0688 | 20 | МСУ 04.070 | 1 | Течка |
| 47 7523 6513 | 19 | СММ 09.020 | 1 | Стенка |
| 47 7523 6516 | 24 | СММ 09.050 | 1 | Дно |
| 47 7523 5845 | 1 | ОВИ 09.436 | 2 | Накладка |
| 47 7523 5846 | 13 | ОВИ 09.437 | 1 | Кронштейн |
| 47 7523 5847 | 5 | ОВИ 09.437 - 01 | 1 | Кронштейн |
| 47 7523 5848 | 10 | ОВИ 09.438 | 1 | Лист скатный |
| 47 7522 4793 | 17 | СММ 02.413 | 3 | Связь |
| 47 7522 6529 | 22 | СММ 09.502 | 1 | Скоба |
| 47 7522 6511 | 25 | СММ 09.001 | 1 | Фартук |
| 47 7522 6903 | 14 | СММ 09.003 | 4 | Ручка |
|  | 18 | М8 х 16 | 16 | Болт |
|  | 3 | М10 х 25 | 12 | Болт |
|  | 11 | ВIМ6 х 16 | 24 | Винт |
|  | 23 | ВIМ6 х 20 | 4 | Винт |
|  | 15 | М6 | 48 | Гайка |
|  | 8 | М8 | 16 | Гайка |
|  | 7 | М10 | 12 | Гайка |
|  | 16 | 6.65Г | 48 | Шайба |
|  | 9 | 8.65Г | 16 | Шайба |
|  | 6 | 10.65Г | 12 | Шайба |
|  | 12 | 6.02 | 36 | Шайба |
|  | 26 | 8.02 | 7 | Шайба |
|  | 4 | 10.02 | 2 | Шайба |

Рис. 14   МСУ 04.020   Боковина

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0676 | 1 | МСУ 04.030 | 1 | Боковина |
| 47 8543 1704 | 5 | МСУ 04.402 - 01 | 3 | Направляющая |
|  | 10 | СММ 09.418 | 1 | Направляющая |
| 47 7522 8234 | 3 | СММ 09.508 | 4 | Швелер |
| 47 7523 5856 | 9 | ОВИ 09.611 | 4 | Пружина |
| 47 7523 5821 | 4 | ОВИ 09.003 | 4 | Ползун |
|  | 2 | М6 х 16 | 8 | Болт |
|  | 8 | М6 | 8 | Гайка |
|  | 7 | 6.65Г | 8 | Шайба |
|  | 6 | 6.02 | 8 | Шайба |

Рис. 14   МСУ 04.020   Боковина (зеркальное отражение)

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0679 | 1 | МСУ 04.030 - 01 | 1 | Боковина |
| 47 8543 1704 | 5 | МСУ 04.402 - 01 | 3 | Направляющая |
|  | 10 | СММ 09.418 | 1 | Направляющая |
| 47 7522 8234 | 3 | СММ 09.508 | 4 | Швелер |
| 47 7523 5856 | 9 | ОВИ 09.611 | 4 | Пружина |
| 47 7523 5821 | 4 | ОВИ 09.003 | 4 | Ползун |
|  | 2 | М6 х 16 | 8 | Болт |
|  | 8 | М6 | 8 | Гайка |
|  | 7 | 6.65Г | 8 | Шайба |
|  | 6 | 6.02 | 8 | Шайба |

Рис. 15   МСУ 04.110   Механизм привода щеток

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0700 | 30 | МСУ 04.120 | 2 | Рамка |
| 47 8543 0703 | 32 | МСУ 04.130 | 1 | Вал |
| 47 8543 0706 | 24 | МСУ 04.140 | 2 | Шатун |
| 47 7523 5976 | 14 | ОВИ 02.270 | 1 | Шток |
| 47 8543 0691 | 28 | МСУ 04.106 | 2 | Планка |
| 47 8543 0694 | 15 | МСУ 04.108 | 2 | Шарнир |
| 47 7521 6969 | 5 | ЗВТ 87.101 | 2 | Подшипник |
| 47 7521 8205 | 1 | ОС 1077 | 2 | Кольцо упорное |
| 47 7524 1019 | 11 | ОВИ 02.103 | 1 | Головка водила |
| 47 7522 2301 | 8 | ОВБ 4036 | 5 | Шайба |
|  | 21 | ЗВТ 87.407 | 4 | Шайба |
| 47 8543 0739 | 29 | МСУ 04.606 | 4 | Палец |
| 47 7523 5973 | 17 | ОВИ 02.616 | 1 | Палец |
| 47 7522 3160 | 7 | ОВБ 6335 - 01 | 2 | Винт |
| 47 7521 6366 | 19 | ЗВТ 02.637 | 1 | Кольцо распорное |
| 47 7521 4340 | 16 | ЗАВ 10.58.003 | 1 | Втулка |
|  | 20 | ЗВТ 87.005 | 2 | Шайба |
| 47 7523 8637 | 27 | НЕН 43.008А | 6 | Втулка |
| 47 7523 8660 | 10 | НЕН 43.030А | 3 | Втулка |
| 47 7523 8610 | 2 | НЕН 43.032А | 4 | Втулка |
|  | 6 | М10 х35 | 4 | Болт |
|  | 3 | М10 | 6 | Гайка |
|  | 25 | М16 | 2 | Гайка |
|  | 13 | М20 | 9 | Гайка |
|  | 4 | 10.65Г | 4 | Шайба |
|  | 12 | 20.02 ГОСТ 13463 - 77 | 1 | Шайба |
|  | 9 | ШЕЗ - 25 | 3 | Шайба |
|  | 26 | 4 х 28 | 10 | Шплинт |
|  | 23 | 2С25 | 1 | Кольцо |
|  | 22 | 2С52 | 1 | Кольцо |
|  | 18 | 180205 | 2 | Подшипник |
|  | 31 | 2Г-040-30-25-950 | 12 | Щетка |

Рис. 16   МСУ 05.000   Механизм привода щеток

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0753 | 26 | МСУ 05.101 | 2 | Противовес |
| 47 8543 0756 | 14 | МСУ 05.102 | 1 | Шкив |
| 47 8543 1750 | 15 | МСУ 05.104 | 1 | Шкив |
| 47 7522 3073 | 16 | ОВБ 1256 - 01 | 3 | Эксцентрик |
| 47 7522 4246 | 1 | ЗАВ 10.55.104 | 3 | Головка шатуна |
| 47 8543 0762 | 20 | МСУ 05.601 | 1 | Вал |
| 47 7522 3160 | 13 | ОВБ 6335 - 01 | 6 | Винт |
| 47 8543 0765 | 4 | МСУ 05.901 | 2 | Шатун |
| 47 9188 4042 | 11 | Н026.059 | 2 | Корпус подшипника |
| 47 9188 4143 | 7 | Н026.227 - 01 | 2 | Крышка подшипника |
| 47 9188 4154 | 8 | Н026.505 | 1 | Кольцо распорное |
| 47 7521 1272 | 3 | НЕН 2.00.401 | 4 | Накладка |
|  | 28 | М8 х 40 | 4 | Болт |
|  | 29 | М12 х 40 | 6 | Болт |
|  | 25 | М12 х 50 | 4 | Болт |
|  | 5 | М12 х 40 ГОСТ 7802 - 81 | 4 | Болт |
|  | 27 | М8 | 4 | Гайка |
|  | 12 | М10 | 7 | Гайка |
|  | 2 | М12 | 28 | Гайка |
|  | 24 | 12.02 | 6 | Шайба |
|  | 6 | 1.2.УХЛI | 2 | Масленка |
|  | 10 | 1.2 - 35 х 58 - 1 | 2 | Манжета |
|  | 17 | 2С60 | 3 | Кольцо |
|  | 18 | 2С110 | 3 | Кольцо |
|  | 19 | 80212 | 3 | Подшипник |
|  | 9 | 11207 | 2 | Подшипник |
|  | 21 | 2 - 12 х 8 х 70 | 1 | Шпонка |
|  | 23 | 2 - 12 х 8 х 160 | 2 | Шпонка |

Рис. 17   МСУ 06.000   Триерная часть

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0777 | 10 | МСУ 06.010 | 1 | Триер кукольный |
| 47 8543 0780 | 9 | МСУ 06.020 | 1 | Триер овсюжный |
| 47 7522 4485 | 22 | СММ 06.120 | 1 | Приемник |
| 47 7522 5774 | 2 | СММ 28.100 | 1 | Звездочка |
|  | 28 | МСУ 06.200 МСУ 06.200 - 1 | 2 | Шторка |
| 47 7522 4021 | 13 | СММ 00.102 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0873 | 19 | МСУ 06.435 | 1 | Скоба |
| 47 8543 0876 | 5 | МСУ 06.436 | 1 | Кронштейн |
| 47 7522 6639 | 14 | ЗВТ 81.407 | 1 | Шайба |
| 47 8543 0893 | 26 | МСУ 06.505 | 1 | Кронштейн |
| 47 8549 1660 | 20 | МСУ 06.605 | 1 | Ось |
| 47 7522 4033 | 37 | СММ 00.601 | 2 | Звездочка |
| 47 7522 3120 | 16 | ОВБ 6335 - 01 | 1 | Винт |
| 47 7522 6882 | 3 | СММ 38.601 | 1 | Ось |
| 47 7522 6883 | 1 | СММ 38.801 | 1 | Втулка |
|  |  | МСУ 03.038 | 5 | Плечо |
| 47 8543 0897 | 30 |  |  |  |
| 47 8543 0398 | 29 | МСУ 03.039 | 11 | Заклепка |
|  | 32 | БТ 5.00.007 - 01 | 1 | Крышка |
|  | 11 | Н091.10.000-211-УI | 1 | Редуктор унифицированный |
|  | 4 | М8 х 16 | 7 | Болт |
|  | 27 | М10 х 25 | 5 | Болт |
|  | 35 | М10 х 35 | 6 | Болт |
|  | 15 | М12 х 90 | 4 | Болт |
|  | 8 | М8 | 18 | Гайка |
|  | 17 | М10 | 6 | Гайка |
|  | 31 | М12 | 1 | Гайка |
|  | 7 | 8.65Г | 18 | Шайба |
|  | 23 | 10.65Г | 11 | Шайба |
|  | 33 | 12.65Г | 1 | Шайба |
|  | 6 | 8.02 | 18 | Шайба |
|  | 24 | 10.02 | 14 | Шайба |
|  | 34 | 12.02 | 1 | Шайба |
|  | 25 | 10.02 ГОСТ 6958 - 70 | 11 | Шайба |
|  | 12 | 2 - 8 х 7 х 28 | 1 | Шпонка |
|  | 36 | 2 - 8 х 7 х 40 | 1 | Шпонка |
|  | 21 | 3,2 х 20 | 2 | Шплинт |

Рис. 18   МСУ 06.000   Триерная часть

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0777 | 9 | МСУ 06.010 | 1 | Триер кукольный |
| 47 8543 0780 | 8 | МСУ 06.020 | 1 | Триер овсюжный |
| 47 8543 0800 | 32 | МСУ 06.080 | 2 | Рычаг |
| 47 8543 0803 | 17 | МСУ 06.100 | 1 | Заслонка |
| 47 8543 0809 | 37 | МСУ 06.110 | 1 | Стенка |
| 47 8543 0821 | 38 | МСУ 06.150 | 1 | Приемник |
| 47 8543 0830 | 10 | МСУ 06.180 | 1 | Течка |
|  | 51 | МСУ 06.190 | 1 | Стенка |
| 47 8543 0833 | 25 | МСУ 06.240 | 2 | Вал шестерня |
| 47 7522 5068 | 31 | ЗАВ 10.90.990 | 2 | Маховичок |
| 47 7522 4481 | 25 | СММ 06.103 | 2 | Кронштейн |
| 47 8543 0125 | 42 | МСУ 01.431 | 2 | Рычаг |
| 47 8543 0127 | 41 | МСУ 01.433 | 2 | Заслонка |
| 47 8543 0879 | 47 | МСУ 01.437 | 1 | Заслонка |
| 47 7255 3007 | 29 | БТ 5.00.404 | 4 | Шайба |
| 47 8543 0890 | 22 | МСУ 06.504 | 1 | Плечо |
| 47 8543 1104 | 15 | МСУ 08.502 | 1 | Плечо |
| 47 8543 0158 | 39 | МСУ 01.606 | 2 | Ось |
| 47 8543 0161 | 43 | МСУ 01.609 | 2 | Пружина |
| 47 8543 1657 | 4 | МСУ 06.604 | 4 | Ось |
| 47 8543 1663 | 16 | МСУ 06.606 | 1 | Пружина |
| 47 8543 1626 | 30 | МСУ 06.802 | 2 | Втулка |
| 47 8543 0381 | 33 | МСУ 03.023 - 01 | 2 | Ручка |
| 47 8543 0397 | 48 | МСУ 03.038 | 5 | Плечо |
| 47 8543 0398 | 49 | МСУ 03.039 | 11 | Заклепка |
| 47 8543 0771 | 27 | МСУ 06.001 | 2 | Сектор |
| 47 7523 5958 | 47 | ОВИ 06.004 | 1 | Ручка |
| 47 8543 8240 | 50 | СММ 03.024 – 01 | 4 | Крышка |
| 47 7524 2192 | 6 | ВМ 09.001П | 4 | Ролик |
|  | 28 | 50 х 20 х 4 | 2 | Накладка фрикционная |
|  | 7 | ШЕ 18 х 1,4 | 4 | Шайба |
|  | 14 | М6 х 50 | 6 | Болт |
|  | 45 | М8 х 20 | 7 | Болт |
|  | 23 | М8 х 25 | 2 | Болт |
|  | 18 | М12 х 25 | 1 | Болт |
|  | 13 | М12 х 45 | 4 | Болт |
|  | 36 | М6 | 6 | Гайка |
|  | 19 | М8 | 18 | Гайка |
|  | 11 | М12 | 12 | Гайка |
|  | 2 | М16 | 4 | Гайка |
|  | 35 | 6.65Г | 6 | Шайба |
|  | 20 | 8.65Г | 18 | Шайба |
|  | 3 | 16.65Г | 4 | Шайба |
|  | 34 | 6.02 | 6 | Шайба |
|  | 21 | 8.02 | 29 | Шайба |
|  | 15 | 12.02 | 1 | Шайба |
|  | 5 | 20.02 | 20 | Шайба |
|  | 1 | 1.2.УХЛI | 4 | Масленка |
|  | 24 | 2 – 6 х 6 х 80 | 2 | Шпонка |
|  | 44 | 2 х 16 | 2 | Шплинт |
|  | 40 | 4 х 50 | 2 | Шплинт |

Рис. 19   МСУ 06.010   Триер кукольный

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0783 | 17 | МСУ 06.030 | 1 | Лоток |
| 47 8543 0789 | 15 | МСУ 06.040 | 1 | Шнек |
| 47 8543 0791 | 14 | МСУ 06.050 | 1 | Розетка |
| 47 8543 0815 | 22 | МСУ 06.130 | 1 | Течка |
| 47 8543 0827 | 27 | МСУ 06.170 или | 1 | Колесо зубчатое |
| 47 7522 4915 |  | СММ 06.090 |  |  |
| 47 7522 4479 | 21 | СММ 06.100 | 1 | Розетка |
| 47 7522 6867 | 32 | СММ 06.240 - 02 | 1 | Звездочка сварная |
|  | 20 | ЗАВ-10.90.260-01 | 1 | Цилиндр триерный (2 - 3 - 20 ОСТ 23.2.103 - 84) |
| 47 7522 6842 | 35 | СММ 05.101 | 1 | Корпус подшипника |
| 47 7522 5037 | 16 | ЗАВ – 10.90.101 | 1 | Подшипник |
| 47 7522 6843 | 31 | СММ 05.401 | 1 | Крышка |
| 47 7522 6845 | 30 | СММ 05.402 | 2 | Вкладыш |
| 47 7522 4537 | 2 | СММ 06.449 | 3 | Рычаг |
| 47 7522 3160 | 34 | ОВБ 6335 - 01 | 1 | Винт |
| 47 7522 4562 | 4 | СММ 06.602 | 3 | Стяжка |
| 47 7522 4561 | 1 | СММ 06.612 | 3 | Серьга |
| 47 7522 4924 | 29 | СММ 05.001 | 1 | Втулка |
| 47 7522 4470 | 3 | СММ 06.005 | 6 | Кольцо |
| 47 7522 5032 | 10 | ЗАВ 10.90.003 | 2 | Втулка |
| 47 7522 4929 | 5 | СММ 08.002 - 02 | 1 | Обойма |
| 47 8543 1717 | 11 | МСУ 06.803 | 1 | Кольцо |
|  | 28 | М6 х 20 | 3 | Болт |
|  | 8 | М10 х 35 ГОСТ 7802 - 81 | 4 | Болт |
|  | 24 | М6.6.019 | 3 | Гайка |
|  | 12 | М10.6.019 | 5 | Гайка |
|  | 25 | 6.65Г | 3 | Шайба |
|  | 7 | 10.65Г | 3 | Шайба |
|  | 26 | 6.02.СТ3.019 | 3 | Шайба |
|  | 9 | 10.02.СТ3.019 | 3 | Шайба |
|  | 13 | 12.02.СТ3.019 | 4 | Шайба |
|  | 23 | 36.02.СТ3.019 | 1 | Шайба |
|  | 19 | 5 х 36.019 | 1 | Шплинт |
|  | 18 | 2 - 12 х 8 х 50 | 1 | Шплинт |
|  | 6 | 2035 | 1 | Кольцо |
|  | 36 | 180207 | 1 | Подшипник |

Рис. 20   МСУ 06.020   Триер овсюжный

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0786 | 32 | МСУ 06.030 - 01 | 1 | Лоток |
| 47 8543 0789 | 21 | МСУ 06.040 | 1 | Шнек |
| 47 8543 0794 | 14 | МСУ 06.060 | 1 | Розетка |
| 47 8543 0797 | 24 | МСУ 06.070 | 1 | Розетка |
| 47 8543 0824 | 36 | МСУ 06.160 | 1 | Течка |
| 47 8543 0827 | 29 | МСУ 06.170 или | 1 | Колесо зубчатое |
| 47 7522 4915 |  | СММ 06.090 |  |  |
| 47 7522 6867 | 37 | СММ 06.240 - 02 | 1 | Звездочка сварная |
|  | 22 | ЗАВ-10.90.260-05 | 1 | Цилиндр триерный (2 - 3 - 95 ОСТ 23.2.103 - 84) |
| 47 7522 6842 | 5 | СММ 05.101 | 1 | Корпус подшипника |
| 47 7522 5037 | 18 | ЗАВ 10.90.101 | 1 | Подшипник |
| 47 7522 6843 | 35 | СММ 05.401 | 1 | Крышка |
| 47 7522 6845 | 34 | СММ 05.402 | 2 | Вкладыш |
| 47 7522 4537 | 2 | СММ 06.449 | 3 | Рычаг |
| 47 8543 0850 | 25 | МСУ 06.415 | 4 | Диафрагма |
| 47 7522 3160 | 38 | ОВБ 6335 - 01 | 1 | Винт |
| 47 7522 4561 | 1 | СММ 06.612 | 3 | Серьга |
| 47 7522 4562 | 4 | СММ 06.602 | 3 | Стяжка |
| 47 7522 4924 | 33 | СММ 05.001 | 1 | Втулка |
| 47 7522 4470 | 3 | СММ 06.005 | 6 | Кольцо |
| 47 7522 5032 | 17 | ЗАВ 10.90.003 | 2 | Втулка |
| 47 7522 4929 | 7 | СММ 08.002 - 02 | 1 | Обойма |
| 47 8543 1717 | 16 | МСУ 06.803 | 1 | Кольцо |
|  | 23 | М6 х 20 | 4 | Болт |
|  | 30 | М6 х 20 | 3 | Болт |
|  | 15 | М10 х 30 ГОСТ 7802 - 81 | 4 | Болт |
|  | 11 | М10 х 30 | 3 | Болт |
|  | 28 | М6.6.019 | 7 | Гайка |
|  | 12 | М10.6.019 | 5 | Гайка |
|  | 27 | 6.65Г | 7 | Шайба |
|  | 10 | 10.65Г | 3 | Шайба |
|  | 26 | 6.02.СТ3.019 | 7 | Шайба |
|  | 13 | 10.02.СТ3.019 | 4 | Шайба |
|  | 31 | 12.02.СТ3.019 | 4 | Шайба |
|  | 20 | 5 х 36.019 | 1 | Шплинт |
|  | 19 | 2 - 12 х 8 х 50 | 1 | Шпонка |
|  | 8 | 2С35 | 1 | Кольцо |
|  | 6 | 180207 | 1 | Подшипник |

Рис. 21   МСУ 07.000   Вибролоток

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0919 | 2 | МСУ 07.010 | 1 | Корпус |
| 47 8543 0922 | 19 | МСУ 07.020 | 1 | Ось |
| 47 8543 0928 | 18 | МСУ 07.040 | 1 | Шатун |
| 47 8543 0934 | 15 | МСУ 07.101 | 1 | Кривошип |
| 47 8543 0940 | 6 | МСУ 07.405 | 4 | Уголок |
| 47 8543 0944 | 9 | МСУ 07.407 | 2 | Накладка |
| 47 8543 0947 | 17 | МСУ 07.409 | 2 | Шайба |
| 47 8543 0909 | 7 | МСУ 07.001 | 2 | Накладка |
| 47 8543 0911 | 8 | МСУ 07.002 | 2 | Уплотнение |
| 47 8543 0915 | 3 | МСУ 07.003 | 1 | Подвеска |
| 47 7523 8100 | 16 | МЗП 50.32.003 | 2 | Втулка |
| 47 7523 8657 | 14 | НЕН 43.027А | 4 | Втулка |
|  | 10 | М6 х 16 | 20 | Болт |
|  | 1 | М8 х 25 | 4 | Болт |
|  | 20 | М12 х 30 | 2 | Болт |
|  | 11 | М6 | 20 | Гайка |
|  | 5 | М8 | 4 | Гайка |
|  | 24 | М10 | 2 | Гайка |
|  | 22 | М16 | 2 | Гайка |
|  | 4 | 8.02 | 24 | Шайба |
|  | 21 | 12.02 | 2 | Шайба |
|  | 13 | 20.02 | 4 | Шайба |
|  | 23 | 12.35Г | 2 | Шайба |
|  | 12 | 5 х 36 | 2 | Шплинт |

Рис. 22   МСУ 08.000   Элеватор

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0975 | 22 | МСУ 08.010 | 1 | Головка |
| 47 8543 0985 | 55 | МСУ 08.020 | 1 | Головка |
| 47 8543 0988 | 56 | МСУ 08.030 | 1 | Корпус |
| 47 8543 0991 | 52 | МСУ 08.040 | 1 | Крышка |
| 47 8543 0997 | 17 | МСУ 08.060 | 1 | Течка |
| 47 8543 1003 | 29 | МСУ 08.090 | 1 | Заслонка |
| 47 8543 1006 | 38 | МСУ 08.100 | 1 | Опора |
| 47 8543 1015 | 6 | МСУ 08.140 | 1 | Кронштейн |
| 47 8543 1021 | 49 | МСУ 08.160 | 1 | Носок |
| 47 9183 7009 | 13 | Н206.23.000 | 1 | Шкив |
| 47 9183 8100 | 8 | Н206.21.000 | 1 | Шкив |
| 47 9283 7320 | 34 | Н209.067 | 1 | Шкив |
| 47 8543 1009 | 33 | МСУ 08.101 | 1 | Шкив |
| 47 7522 4132 | 1 | СММ 08.101 | 2 | Шкив |
| 47 8543 1097 | 43 | МСУ 08.491 - 01 | 1 | Уголок |
| 47 8543 1031 | 47 | МСУ 08.408 | 1 | Накладка |
| 47 8543 1034 | 50 | МСУ 08.408 - 01 | 1 | Накладка |
| 47 9188 4469 | 2 | Н027.203 | 8 | Полукорпус подшипника |
| 47 8543 1087 | 42 | МСУ 08.481 | 4 | Стопор |
| 47 8543 1091 | 40 | МСУ 08.484 | 10 | Пластина |
| 47 7522 4656 | 14 | СММ 08.472 | 1 | Швеллер |
| 47 7522 4657 | 15 | СММ 08.473 | 1 | Скоба |
| 47 8543 1105 | 24 | МСУ 08.601 | 1 | Ось |
| 47 8543 1108 | 57 | МСУ 08.602 | 1 | Вал |
| 47 8543 1108 | 37 | МСУ 08.603 | 1 | Вал |
| 47 8543 1110 | 53 | МСУ 08.604 | 2 | Ось |
| 47 8543 1113 | 7 | МСУ 08.605 | 1 | Ось |
| 47 7522 3159 | 31 | ОВБ 6335 | 4 | Винт |
| 47 7523 5678 | 12 | ОВИ 00.624 | 1 | Пружина |
| 47 8543 0964 | 4 | МСУ 08.001 | 1 | Лента |
| 47 8543 0966 | 58 | МСУ 08.003 | 1 | Накладка |
| 47 8543 0968 | 45 | МСУ 08.004 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 0970 | 48 | МСУ 08.005 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 1635 | 51 | МСУ 08.006 | 1 | Уплотнение |
| 47 8543 1746 | 63 | МСУ 08.003 | 8 | Вкладыш |
| 47 8543 0973 | 54 | МСУ 08.009 | 1 | Замок |
| 47 8543 0978 | 59 | МСУ 08.012 | 24 | Ковш |
| 47 8543 0979 | 30 | МСУ 08.016 | 1 | Прокладка |
| 47 8543 0380 | 23 | МСУ 03.023 | 1 | Ручка |
| 47 8543 0397 | 60 | МСУ 03.038 | 2 | Плечо |
| 47 8543 0398 | 61 | МСУ 03.039 | 4 | Заклепка |
| 47 7522 8240 | 27 | СММ 03.024 - 01 | 1 | Крышка |
|  | 62 | БТ 5.00.007 - 01 | 1 | Крышка |
|  | 26 | ВМ6 х 16 | 1 | Винт |
|  | 44 | М6 х 16 | 9 | Болт |
|  | 28 | М8 х 20 | 4 | Болт |
|  | 18 | М8 х 25 | 24 | Болт |
|  | 41 | М12 х 25 | 8 | Болт |
|  | 16 | М12 х 30 | 2 | Болт |
|  | 39 | М12 х 30 ГОСТ 7802 - 81 | 4 | Болт |
|  | 46 | М6 | 9 | Гайка |
|  | 19 | М8 | 38 | Гайка |
|  | 32 | М10 | 3 | Гайка |
|  | 11 | М12 | 9 | Гайка |
|  | 20 | 8.65Г | 26 | Шайба |
|  | 10 | 12.65Г | 10 | Шайба |
|  | 25 | 6.02 | 11 | Шайба |
|  | 21 | 8.02 | 19 | Шайба |
|  | 9 | 12.02 | 9 | Шайба |
|  | 36 | 2 – 8 х7 х 63 | 2 | Шпонка |
|  | 35 | 2 – 8 х7 х 125 | 1 | Шпонка |
|  | 5 | 2С25 | 2 | Кольцо |
|  | 3 | 180205 | 4 | Подшипник |

Рис. 23   МСУ 09.000   Механизм самопередвижения

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 1591 | 17 | МСУ 09.330 | 1 | Уголок |
| 47 8543 1594 | 4 | МСУ 09.340 | 1 | Уголок |
| 47 8543 1603 | 27 | МСУ 09.380 | 1 | Ось |
| 47 8543 1606 | 8 | МСУ 09.400 | 1 | Редуктор |
| 47 8543 1753 | 18 | МСУ 09.112 | 2 | Полумуфта |
| 47 7522 7238 | 12 | СММ 20.102 | 1 | Подшипник |
| 47 7521 8204 | 9 | ОС 1073 | 1 | Кольцо упорное |
|  | 10 | ОВИ 02.425 - 01 | 3 | Кольцо |
| 47 8543 1207 | 25 | МСУ 09.505 | 1 | Планка |
| 47 8543 1646 | 23 | МСУ 09.523 | 1 | Планка |
| 47 8543 1221 | 19 | МСУ 09.616 | 1 | Вал |
| 47 7522 3120 | 16 | ОВБ 6335 - 01 | 6 | Винт |
| 47 7523 5444 | 26 | ОВИ 06.606 | 1 | Шпилька |
| 47 9183 2529 | 1 | Н023.201 - 02 | 2 | Звездочка |
| 47 9183 7830 | 20 | Н209.104 | 1 | Шкив |
|  | 15 | НЕН 43.031А | 2 | Втулка |
|  | 11 | М10 х 35 ГОСТ 7798 - 70 | 2 | Болт |
|  | 3 | М12 х 35 | 2 | Болт |
|  | 28 | М12 х 35 ГОСТ 7802 – 81 | 2 | Болт |
|  | 14 | М10 | 10 | Гайка |
|  | 7 | М12 | 8 | Гайка |
|  | 13 | 10.65Г | 2 | Шайба |
|  | 6 | 12.65Г | 8 | Шайба |
|  | 5 | 12.02 | 15 | Шайба |
|  | 22 | 16.02 | 1 | Шайба |
|  | 24 | 3,2 х 20.019 | 1 | Шплинт |
|  | 21 | 4 х 28.019 | 1 | Шплинт |
|  | 2 | 2 – 8 х 7 х 56 | 5 | Шпонка |

Рис. 24   МСУ 09.400   Редуктор

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 1585 | 52 | МСУ 09.310 | 1 | Блок зубчатый |
| 47 8543 1588 | 40 | МСУ 09.320 | 1 | Вилка |
| 47 8543 1597 | 8 | МСУ 09.350 | 2 | Кожух |
| 47 8543 1600 | 51 | МСУ 09.370 | 1 | Дифференциал |
| 47 8543 1756 | 43 | МСУ 09.122 | 1 | Колесо зубчатое |
| 47 8543 1759 | 4 | МСУ 09.123 | 2 | Стакан |
| 47 8543 1760 | 19 | МСУ 09.128 | 1 | Шестерня ведомая |
| 47 8543 1763 | 1 | МСУ 09.131 | 2 | Боковина |
| 47 7522 3104 | 41 | ОВБ 4859 | 1 | Петля |
|  | 46 | ОВИ 02.425 | 1 | Кольцо |
| 47 7522 2507 | 25 | ОВБ 5057 | 1 | Шпонка |
| 47 8543 1222 | 42 | МСУ 09.621 | 1 | Втулка |
| 47 8543 1676 | 45 | МСУ 09.622 | 1 | Шестерня |
| 47 8543 1223 | 4 | МСУ 09.623 | 1 | Вал |
| 47 8543 1677 | 24 | МСУ 09.624 | 1 | Ось |
| 47 8543 1683 | 13 | МСУ 09.628 | 2 | Полуось |
| 47 8543 1685 | 33 | МСУ 09.631 | 1 | Шестерня |
| 47 8543 1686 | 26 | МСУ 09.632 | 4 | Шпилька |
| 47 8543 1689 | 38 | МСУ 09.633 | 1 | Пружина |
| 47 7522 3161 | 2 | ОВБ 6335 - 02 | 2 | Винт |
| 47 8543 1629 | 25 | МСУ 09.831 | 4 | Втулка |
| 47 8543 1639 | 23 | МСУ 09.833 | 1 | Втулка |
| 47 8543 1636 | 6 | МСУ 09.021 | 2 | Втулка |
| 47 8543 1637 | 11 | МСУ 09.031 | 2 | Уплотнение |
| 47 8543 0397 | 49 | МСУ 09.038 | 2 | Плечо |
| 47 8543 0398 | 50 | МСУ 09.039 | 4 | Заклепка |
| 47 7523 5958 | 37 | ОВИ 06.002 | 1 | Ручка |
| 47 8543 8240 | 48 | СММ 03.024 - 01 | 2 | Крышка |
| 47 7522 3137 | 44 | НЕН 4.00.002 | 2 | Втулка |
| 47 8511 2256 | 7 | 60702А | 8 | Болт |
|  | 16 | 61068Б | 1 | Крестовина дифференциала |
| 47 8551 9333 | 14 | 54 - 51478 | 2 | Шайба опорная шестерни полуоси |
| 47 8551 9334 | 17 | 54 - 51479 | 4 | Шайба опорная сателлита дифференциала |
|  | 15 | 54 - 61898А | 2 | Шестерня полуоси дифференциала |
| 47 8551 9361 | 18 | 54 - 61899А | 4 | Сателлит |
| 47 8511 0823 | 12 | 200 76А - 01 | 2 | Чашка сателлитов дифференциала |
|  | 36 | ВМ4 х 14 | 2 | Винт |
|  | 9 | М6 х 26 | 8 | Болт |
|  | 21 | М14 х 1,5.6 ГОСТ 5919 - 73 | 8 | Гайка |
|  | 47 | М6 | 8 | Гайка |
|  | 3 | М10 | 2 | Гайка |
|  | 27 | М12 | 4 | Гайка |
|  | 30 | М16 | 1 | Гайка |
|  | 10 | 6.02.Ст3.019 | 16 | Шайба |
|  | 29 | 12.02.Ст3.019 | 8 | Шайба |
|  | 28 | 12.65Г.05 | 8 | Шайба |
|  | 20 | 3,2 х 25.019 | 8 | Шплинт |
|  | 39 | 4 х 36.019 | 1 | Шплинт |
|  | 22 | 1.2.УХЛ1 | 1 | Масленка |
|  | 5 | 1.2 – 45 х 65 – 1 | 2 | Манжета |
|  | 31 | 2С52 | 2 | Кольцо |
|  | 32 | 180205 | 2 | Подшипник |

# Рис. 25   МСУ 10.000   Электрооборудование

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 1265 | 51 | МСУ 10.010 | 1 | Щит управления |
| 47 8543 1324 | 1 | МСУ 10.120 | 1 | Корпус |
| 47 8543 1327 | 48 | МСУ 10.120-01 | 2 | Корпус |
| 47 7523 5355 | 37 | ОВИ 07.060-01 | 1 | Разделка кабеля |
| 47 7522 2118 | 45 | ОВБ 54-3 | 1 | Кабель |
| 47 8543 1339 | 41 | МСУ 10.411 | 1 | Скоба |
| 47 8543 1342 | 7 | МСУ 10.412 | 2 | Крышка |
| 47 7523 5488 | 31 | ОВИ 07.411 | 2 | Скоба |
| 47 7522 3090 | 43 | ОВБ 4813 | 3 | Фланец |
| 47 8543 1347 | 47 | МСУ 10.502 | 1 | Накладка |
| 47 8543 1350 | 16 | МСУ 10.512 | 2 | Пластина |
| 47 8543 1353 | 46 | МСУ 10.515 | 2 | Скоба |
| 47 8543 1263 | 9 | МСУ 10.009 | 2 | Шайба |
| 47 8543 1268 | 13 | МСУ 10.011 | 1 | Рукав |
|  |  | ПВЗ 1,0 |  | Провод |
| 47 8543 1277 |  | МСУ 10.012 |  | Трубка |
| 47 8543 1271 | 14 | МСУ 10.011-01 | 1 | Рукав |
|  |  | ПВЗ 1,0 |  | Провод |
| 47 8543 1281 |  | МСУ 10.013-01 |  | Трубка |
| 47 7522 1271 | 42 | МСУ 10.011-02 | 1 | Рукав |
|  |  | ПВЗ 1,0 |  | Провод |
| 47 8543 1277 |  | МСУ 10.012 |  | Трубка |
| 47 8543 1279 | 20 | МСУ 10.013 | 1 | Трубка |
|  |  | ПВЗ 1,0 |  | Провод |
| 47 8543 1283 | 36 | МСУ 10.017 | 1 | Кабель |
| 47 8543 1285 | 53 | МСУ 10.017-01 | 1 | Кабель |
| 47 8543 1293 | 6 | МСУ 10.024 | 2 | Прокладка |
| 47 7523 5947 | 19 | ОВИ 07.013 | 2 | Переходник |
| 47 7523 5687 | 17 | ОВИ 07.015 | 2 | Ниппель |
| 47 7523 5688 | 18 | ОВИ 07.016 | 2 | Шайба |
| 47 7523 3064 | 49 | ОВБ 0223 | 5 | Шайба |
| 47 7522 3065 | 44 | ОВБ 0223-01 | 4 | Шайба |
| 47 7522 2026 | 55 | ОВБ 0070 | 1 | Провод |
| 47 7521 6070 | 8 | ЗВТ 03.001-01 | 2 | Гайка специальная |
| 47 7522 4966 | 10 | СММ 14.021 | 2 | Ниппель |
|  | 39 | МР-2У1 | 1 | Муфта (розетка) |
|  | 3 | БЗН 19-25 |  |  |
|  |  | 31205Е00У2 | 1 | Блок зажимов |
|  | 15 | ВП15Д 21Б-221.54.У2.3 | 2 | Выключатель |
|  | 54 | 4АМ80В6УПУХЛ1 | 1 | Двигатель |
|  | 21 | 4АМ90L4УПУХЛ1 | 1 | Двигатель |
|  | 38 | 4АМ112МА6УПУЗ | 1 | Двигатель |
|  | 28 | 1-16.14.18.9,0 | 3 | Скоба |
|  | 52 | 1-22.20.26.9,0 | 6 | Скоба |
|  | 59 | ВМ4х16 | 4 | Винт |
|  | 5 | ВМ5х16 | 4 | Винт |
|  | 11 | ВМ5х50 | 4 | Винт |
|  | 50 | ВМ6х10 | 2 | Винт |
|  | 12 | ВМ6х12 | 8 | Винт |
|  | 27 | ВМ6х16 | 16 | Винт |
|  | 40 | М8х25 | 2 | Болт |
|  | 25 | М8х35 | 12 | Болт |
|  | 32 | М10х40 | 4 | Болт |
|  | 56 | М4 | 4 | Гайка |
|  | 26 | М6 | 16 | Гайка |
|  | 22 | М8 | 12 | Гайка |
|  | 35 | М10 | 4 | Гайка |
|  | 57 | 4.65Г | 4 | Шайба |
|  | 4 | 5.65Г | 7 | Шайба |
|  | 29 | 6.65Г | 19 | Шайба |
|  | 23 | 8.65Г | 12 | Шайба |
|  | 34 | 10.65Г | 4 | Шайба |
|  | 58 | 4.02 | 7 | Шайба |
|  | 2 | 5.02 | 7 | Шайба |
|  | 30 | 6.02 | 9 | Шайба |
|  | 24 | 8.02 | 12 | Шайба |
|  | 33 | 10.02 | 4 | Шайба |

# Рис. 26   МСУ 10.010   Щит управления

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 1299 | 39 | МСУ 10.030 | 1 | Корпус |
| 47 8543 1303 | 12 | МСУ 10.040 | 1 | Дверца |
| 47 8543 1309 | 50 | МСУ 10.060 | 1 | Панель |
| 47 7522 3216 | 10 | ОВБ 98-1-9 | 2 | Замок |
| 47 7522 3085 | 45 | ОВБ 4801 | 3 | Стяжка |
| 47 7523 3090 | 5 | ОВБ 4813 | 2 | Фланец |
| 47 7522 3120 | 44 | ОВБ 6321 | 2 | Ось |
| 47 8543 1309 | 46 | МСУ 10.022 | 2 | Прокладка |
| 47 7522 5754 | 13 | МСУ 14.019-01 | 1 | Уплотнение |
| 47 7523 5348 | 55 | ОВИ 07.001 | 1 | Крышка |
|  | 24 | МР-2У1 | 1 | Муфта (розетка) |
|  | 18 | ПКЛ 11 | 1 | Приставка контактная |
|  | 16 | ПВЛ 11 | 2 | Приставка времени |
|  | 3 | ПКЕ 122-3У2 | 1 | Пост управления |
|  | 9 | ПКЕ 622-2У2 | 2 | Пост управления |
|  |  | ПМЕ-111; 380 В | 4 | Пускатель |
|  | 17 | ПМЛ 1100 | 2 | Пускатель |
|  | 19 | ПМЛ 2100 | 1 | Пускатель |
|  | 51 | ТРН-10УХЛ4; 6,3А | 1 | Реле электротепловое |
|  | 52 | ТРН-10УХЛ4; 6,3А | 1 | Реле электротепловое |
|  | 53 | ТВ1-2Ш | 1 | Тумблер |
|  | 21 | АП ВЗМТУЗ.3.25х10 | 1 | Выключатель |
|  | 43 | БЗН19-2531205Ц00У2 | 2 | Блок зажимов |
|  | 54 | БЗМ19-2531205Г00У2 | 1 | Блок зажимов |
|  | 47 | ВМ4х12 | 12 | Винт |
|  | 14 | ВМ4х16 | 14 | Винт |
|  | 2 | ВМ4х20 | 14 | Винт |
|  | 20 | ВМ4х30 | 2 | Винт |
|  | 40 | ВМ5х10 | 2 | Винт |
|  | 11 | ВМ5х16 | 4 | Винт |
|  | 48 | ВМ6х10 | 4 | Винт |
|  | 6 | ВМ6х12 | 2 | Винт |
|  | 36 | ВМ6х16 | 2 | Винт |
|  | 8 | М4 | 12 | Гайка |
|  | 22 | М5 | 4 | Гайка |
|  | 37 | М6 | 2 | Гайка |
|  | 7 | 4.65Г | 16 | Шайба |
|  | 23 | 5.65Г | 10 | Шайба |
|  | 38 | 6.65Г | 2 | Шайба |
|  | 15 | 4.02 | 28 | Шайба |
|  | 41 | 5.02 | 12 | Шайба |
|  | 49 | 6.02 | 4 | Шайба |
|  | 32 | 12.02 ГОСТ 6958-70 | 1 | Шайба |
|  | 42 | 1,2х10 | 2 | Шплинт |

## Рис. 27   МСУ 14.000   Транспортер отгрузочный

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 1773 | 29 | МСУ 14.010 | 1 | Корпус |
| 47 8543 1409 | 25 | МСУ 14.100 | 1 | Барабан |
| 47 8543 1427 | 17 | МСУ 14.220 | 1 | Рамка |
| 47 8543 1430 | 20 | МСУ 14.240 | 2 | Вилка |
| 47 8543 1433 | 23 | МСУ 14.260 | 2 | Колесо |
| 47 8543 1769 | 40 | МСУ 14.340 | 1 | Корпус |
| 47 8543 1475 | 15 | МСУ 14.419 | 3 | Накладка |
| 47 8543 1484 | 8 | МСУ 14.435 | 1 | Плита |
| 47 8543 1487 | 35 | МСУ 14.437 | 1 | Ограждение |
| 47 8543 1504 | 26 | МСУ 14.508 | 2 | Скоба |
| 47 8543 1510 | 39 | МСУ 14.603 | 1 | Ось |
| 47 8543 1511 | 30 | МСУ 14.607 | 1 | Ось |
| 47 8543 1515 | 6 | МСУ 14.614 | 3 | Ось |
| 47 8543 1518 | 21 | МСУ 14.627 | 2 | Ось |
| 47 8543 0295 | 37 | МСУ 02.605 | 2 | Болт натяжной |
| 47 8543 1521 | 38 | МСУ 14.703 | 2 | Уголок |
| 47 8543 1525 | 1 | МСУ 14.803 | 8 | Втулка |
| 47 8543 1527 | 4 | МСУ 14.807 | 3 | Обечайка |
| 47 8543 1531 | 16 | МСУ 14.812 | 4 | Раскос |
| 47 8543 1374 | 31 | МСУ 14.001 | 2 | Ролик |
| 47 9283 7420 | 7 | Н209.067-02 | 1 | Шкив |
|  | 13 | 4А80В6УПУХЛ1 | 1 | Двигатель |
|  | 2 | 2С47 | 8 | Кольцо |
|  | 3 | 180204 | 8 | Подшипник |
|  | 22 | ШЕЗ 18х1,4 | 4 | Шайба |
|  | 36 | М6х16 | 24 | Болт |
|  | 14 | М8х16 | 16 | Болт |
|  | 9 | М8х20 | 8 | Болт |
|  | 5 | М8х30 | 12 | Болт |
|  | 24 | М10х25 | 10 | Болт |
|  | 33 | М6 | 24 | Гайка |
|  | 12 | М8 | 54 | Гайка |
|  | 28 | М10 | 10 | Гайка |
|  | 34 | 6.65Г | 23 | Шайба |
|  | 11 | 8.65Г | 40 | Шайба |
|  | 27 | 10.65Г | 10 | Шайба |
|  | 10 | 8.02 | 18 | Шайба |
|  | 32 | 12.02 | 2 | Шайба |
|  | 19 | 20.02 | 3 | Шайба |
|  | 18 | 4х36 | 3 | Шплинт |

# Рис. 28   МСУ 14.000   Транспортер отгрузочный

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 1397 | 1 | МСУ 14.020 | 1 | Корпус |
| 47 8543 1403 | 25 | МСУ 14.060 | 1 | Барабан |
| 47 8543 1424 | 10 | МСУ 14.200 | 1 | Опора |
| 47 8543 1430 | 9 | МСУ 14.240 | 1 | Вилка |
| 47 8543 1433 | 6 | МСУ 14.260 | 1 | Колесо |
| 47 8543 1442 | 20 | МСУ 14.300 | 1 | Приемник |
| 47 8543 1448 | 13 | МСУ 14.360 | 1 | Электрооборудование |
| 47 8543 0428 | 28 | МСУ 03.103-01 | 1 | Шкив |
| 47 8543 1490 | 34 | МСУ 14.439 | 2 | Крышка |
|  | 31 | МСУ 14.407 | 2 | Щека |
| 47 9188 4469 | 29 | Н 027.203 | 4 | Полукорпус подшипника |
| 47 8543 1495 | 43 | МСУ 14.504 | 1 | Кронштейн |
| 47 8543 1498 | 39 | МСУ 14.505 | 2 | Накладка |
| 47 8543 1501 | 38 | МСУ 14.506 | 1 | Скоба |
| 47 8543 1511 | 23 | МСУ 14.507 | 1 | Ось |
| 47 8543 1512 | 37 | МСУ 14.611 | 1 | Ось |
| 47 8543 1518 | 8 | МСУ 14.627 | 1 | Ось |
| 47 8543 5189 | 25 | ОВИ 03.605-01 | 6 | Гайка |
| 47 8543 3448 | 27 | ОВБ 6334-01 | 2 | Винт |
| 47 8543 1374 | 21 | МСУ 14.001 | 2 | Ролик |
| 47 8543 1376 | 40 | МСУ 14.002 | 1 | Ремень |
| 47 8543 1384 | 15 | МСУ 14.011 | 1 | Клапан |
| 47 8543 1386 | 14 | МСУ 14.012 | 1 | Ремень |
| 47 7523 5244 | 35 | ОВИ 05.004 | 1 | Ролик |
| 47 8543 1746 | 44 | МСУ 02.003 | 4 | Вкладыш |
|  | 7 | ШЕЗ 18х1,4 | 2 | Шайба |
|  | 19 | М6х20 | 9 | Болт |
|  | 41 | М6х25 | 5 | Болт |
|  | 26 | М8х20 | 12 | Болт |
|  | 42 | М8х30 | 12 | Болт |
|  | 12 | М8х20 ГОСТ 7802-81 | 8 | Болт |
|  | 18 | М6 | 9 | Гайка |
|  | 5 | М8 | 54 | Гайка |
|  | 17 | 6.65Г | 7 | Шайба |
|  | 4 | 8.65Г | 40 | Шайба |
|  | 16 | 6.02 | 9 | Шайба |
|  | 3 | 8.02 | 18 | Шайба |
|  | 2 | 10.02 | 4 | Шайба |
|  | 22 | 12.02 | 2 | Шайба |
|  | 11 | 20.02 | 3 | Шайба |
|  | 30 | 180205 | 2 | Подшипник |
|  | 32 | 2-8х7х56 | 2 | Шпонка |
|  | 36 | 1,6х16 | 2 | Шплинт |
|  | 33 | Ремень 8020-180-2-ТК-200-2х2-0,5 ТУ 38.605.171-91 | 1 | Ремень |

# расположения ремней

| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 7522 5704 | 1 | СММ 00.101 | 1 | Шкив |
| 47 9183 7830 | 2 | Н 209.104 | 1 | Шкив |
| 47 7522 8230 | 3 | СММ 01.103 | 2 | Венец колеса |
| 47 8543 0756 | 4 | МСУ 05.102 | 1 | Шкив |
| 47 8543 1750 | 4 | МСУ 05.104 | 1 | Шкив |
| 47 7522 4021 | 5 | СММ 00.102 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0425 | 6 | МСУ 03.103 | 1 | Шкив |
| 47 7522 4255 | 6 | СММ 03.108 | 1 | Шкив |
| 47 7522 4033 | 6 | СММ 00.601 | 1 | Звездочка |
| 47 8543 0204 | 7 | МСУ 02.101 | 1 | Шкив |
| 47 9183 2537 | 7 | Н 023.206-02 | 1 | Звездочка |
| 47 8543 0419 | 8 | МСУ 03.100 | 1 | Звездочка |
| 47 8543 1748 | 9 | МСУ 00.103 | 1 | Шкив |
| 47 8543 1749 | 9 | МСУ 00.104 | 1 | Шкив |
| 47 8543 1009 | 10 | МСУ 08.101 | 1 | Шкив |
| 47 7522 4132 | 10 | СММ 08.101 | 2 | Шкив |
| 47 9283 7420 | 10 | Н 209.067-02 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0422 | 11 | МСУ 03.102 | 1 | Шкив |
| 47 8543 1400 | 12 | МСУ 14.040 | 1 | Барабан |
| 47 8543 0428 | 12 | МСУ 03.103-01 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0431 | 13 | МСУ 03.104 | 1 | Шкив |
| 47 8543 0033 | 14 | МСУ 00.102 | 1 | Шкив |
| 47 7522 6867 | 15 | СММ 00.601 | 2 | Звездочка сварная |
| 47 7522 4033 | 16 | СММ 00.601 | 1 | Звездочка |
| 47 9283 7420 | 17 | Н 209.067-02 | 1 | Шкив |
| 47 8543 1406 | 18 | МСУ 14.080 | 1 | Барабан |

### Рис. 30   Подшипники качения

| № позиции на схеме | Обозначение | Кол-во на изделие | Тип подшипника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 7507 ГОСТ 333-71 | 4 | Подшипник роликовый конический однорядный |
| 1 | 11206 ГОСТ 8545-75 | 2 | Подшипник шариковый радиальный сферический с закрепительной втулкой |
| 8 | 11207 ГОСТ 8545-75 | 2 | Подшипник шариковый радиальный сферический с закрепительной втулкой |
| 7 | 180204 ГОСТ 8882-75 | 8 | Шарикоподшипник |
| 3 | 180205 ГОСТ 8882-75 | 12 | Шарикоподшипник |
| 4 | 80 212 ГОСТ 7242-70 | 3 | Подшипник шариковый радиальный однорядковый |
| 2 | 1580206 ТУ 37.006.084-77 | 3 | Подшипник шариковый радиальный однорядный со сферической посадочной поверхностью |
| 6 | 180207 ГОСТ 8882-75 | 2 | Шарикоподшипник |

# Содержание

| Правила пользования каталогом |  |
| --- | --- |
| Основные технические данные и характеристики |  |
| Указатель иллюстраций |  |
| Общий вид МСУ 00.000 |  |
| Рама с ходом МСУ 01.000 |  |
| Транспортер загрузочный МСУ 02.000 (Лист 1) |  |
| Транспортер загрузочный МСУ 02.000 (Лист 2) |  |
| Питатель МСУ 02.100 |  |
| Аспирация МСУ 03.000 |  |
| Аспирация I МСУ 03.010 (Лист 1) |  |
| Аспирация I МСУ 03.010 (Лист 2) |  |
| Аспирация II МСУ 03.020 |  |
| Устройство загрузочное МСУ 03.030 |  |
| Решетная часть МСУ 04.000 |  |
| Корпус стана МСУ 04.010 |  |
| Боковина МСУ 04.020 |  |
| Механизм привода щеток МСУ 04.110 |  |
| Вал главный МСУ 05.000 |  |
| Триерная часть МСУ 06.000 (Лист 1) |  |
| Триер кукольный МСУ 06.010 |  |
| Триер овсюжный МСУ 06.020 |  |
| Вибролоток МСУ 07.000 |  |
| Элеватор МСУ 08.000 |  |
| Механизм самопередвижения МСУ 09.000 |  |
| Редуктор МСУ 09.010 |  |
| Электрооборудование МСУ 10.010 |  |
| Транспортер отгрузочный МСУ 14.000 (Лист 1) |  |
| Транспортер отгрузочный МСУ 14.000 (Лист 2) |  |
| Схема расположения ремней, шкивов и звездочек |  |
| Схема расположения подшипников |  |

# Text boxes

Рис. 1.   МСУ 00.000.   Общий вид

Рис. 2   МСУ  00.000.   Общий вид

Рис. 3   МСУ  01.000   Рама с ходом

Рис. 4   МСУ 02.000   Транспортер загрузочный

Рис. 5   МСУ 02.000   Транспортер загрузочный

Рис. 6   МСУ 02.100   Питатель

Рис. 7   МСУ 03.000   Аспирация

Рис. 8   МСУ 03.010   Аспирация I

Рис. 9   МСУ 03.010   Аспирация I

Рис. 10   МСУ 03.020   Аспирация II

Рис. 11   МСУ 03.030   Устройство загрузочное

Рис. 12   МСУ 04.000   Решетная часть

## Рис. 13   МСУ 04.010   Корпус стана

Рис. 14   МСУ 04.020   Боковина

Рис. 15   МСУ 04.110   Механизм привода щеток

Рис. 16   МСУ 05.000   Вал главный

## Рис. 17   МСУ 06.000   Триерная часть

Рис. 18   МСУ 06.000 Триерная часть

## Рис. 19   МСУ 06.010   Триер кукольный

Рис. 20  МСУ 06.020   Триер овсюжный

Рис. 21   МСУ 07.000   Виьроблок

Рис. 22   МСУ 08.000   Элеватор

Рис. 23   МСУ 09.000   Механизм самопередвижения

Рис. 24   МСУ 09.400   Редуктор

Рис. 25   МСУ 10.000   Электрооборудование

Рис. 26   МСУ 10.010   Щит управления

Рис. 27   МСУ 14.000   Транспортер отгрузочный

Рис. 28   МСУ 14.000   Транспортер отгрузочный

Рис. 29   Схема расположения ремней

Рис. 30   Подшипники качения